   最近做的项目需要对采集到的点云场景进行去除地面的操作。在参考了CSDN博主：有梦想的田园犬对于PCL官方几种例程中的点云分割方法的实验后，考虑到系统的实时性要求，选择基于平面模型的地面点云去噪方法。

   该方法是利用RANSAC去找到点云中的平面，简单总结RANSAC的原理：通过随机采样，只利用有效的数据实现最优的拟合效果（如有不对望指正）。具体的原理可以参考随机抽样一致算法（Random sample consensus，RANSAC）。

 这个方法需要调节的参数就只有一个，setDistanceThreshold，距离阈值（PCL中单位为m）。距离阈值越大，离平面越远的点也被算作平面的组成。

点云分割是根据空间，几何和纹理等特征对点云进行划分，使得同一划分内的点云拥有相似的特征，点云的有效分割往往是许多应用的前提，例如逆向工作，CAD领域对零件的不同扫描表面进行分割，然后才能更好的进行空洞修复曲面重建，特征描述和提取，进而进行基于3D内容的检索，组合重用等。

  //创建一个模型参数对象，用于记录结果
  pcl::ModelCoefficients::Ptr coefficients (new pcl::ModelCoefficients);
  //inliers表示误差能容忍的点 记录的是点云的序号
  pcl::PointIndices::Ptr inliers (new pcl::PointIndices);
  // 创建一个分割器
  pcl::SACSegmentation<pcl::PointXYZ> seg;
  // Optional，这个设置可以选定结果平面展示的点是分割掉的点还是分割剩下的点。
  seg.setOptimizeCoefficients (true);
  // Mandatory-设置目标几何形状
  seg.setModelType (pcl::SACMODEL_PLANE);
  //分割方法：随机采样法
  seg.setMethodType (pcl::SAC_RANSAC);
  //设置误差容忍范围，也就是我说过的阈值
  seg.setDistanceThreshold (0.01);
  //输入点云
  seg.setInputCloud (cloud);
  //分割点云
  seg.segment (*inliers, *coefficients);

while ((iterNum < iter_maxNum) && inPlaneNum_max <= RSample_pointsNum)
{
inPlaneNum_t = 3;//当前拟合平面中点个数

//随机抽3个点，验证不在一条直线上
/*A(x1,y1)、B(x2,y2)、C(x3,y3)
AB斜率：kAB=(y2-y1)/(x2-x1)
BC斜率：kBC=(y3-y2)/(x3-x2)
计算结果可得：kAB=kBC
因为kAB=kBC，且共点B
所以直线AB与直线BC共线。*/
do {
rand_i_1 = real(gen);
rand_i_2 = real(gen);
if (rand_i_1 == rand_i_2)continue;
rand_i_3 = real(gen);
if (rand_i_1 == rand_i_3 || rand_i_2 == rand_i_3)continue;

x1 = r_sample[rand_i_1].x; x2 = r_sample[rand_i_2].x; x3 = r_sample[rand_i_3].x;
y1 = r_sample[rand_i_1].y; y2 = r_sample[rand_i_2].y; y3 = r_sample[rand_i_3].y;

} while (((y2 - y1)*(x3 - x2)) == ((y3 - y2)*(x2 - x1)));

//x1 = r_sample[rand_i_1].x; x2 = r_sample[rand_i_2].x; x3 = r_sample[rand_i_3].x;
//y1 = r_sample[rand_i_1].y; y2 = r_sample[rand_i_2].y; y3 = r_sample[rand_i_3].y;
z1 = r_sample[rand_i_1].z; z2 = r_sample[rand_i_2].z; z3 = r_sample[rand_i_3].z;
//求平面方程
A_t = (y2 - y1)*(z3 - z1) - (z2 - z1)*(y3 - y1);
B_t = (x3 - x1)*(z2 - z1) - (x2 - x1)*(z3 - z1);
C_t = (x2 - x1)*(y3 - y1) - (x3 - x1)*(y2 - y1);
D_t = -(A_t * x1 + B_t * y1 + C_t * z1);

//求在平面内的点的个数
temp = sqrt(A_t*A_t + B_t*B_t + C_t*C_t);//点到平面距离参数

for (int i = 0; i < RSample_pointsNum; i++)
{
temp_D = abs(A_t*r_sample[i].x + B_t*r_sample[i].y + C_t*r_sample[i].z + D_t) / temp;//点到平面距离
if (temp_D < maxD)
{
inPlaneNum_t++;
}
}
//与最优（最大）个数比较，保留最优个数的平面公式
if (inPlaneNum_t > inPlaneNum_max)
{
A_best = A_t;
B_best = B_t;
C_best = C_t;
D_best = D_t;
inPlaneNum_max = inPlaneNum_t;
}
iterNum++;//迭代次数+1
}